## Slide 1
常用化学品安全使用

## Slide 2
常用化学品安全使用之汞的安全使用
关于汞中毒
吸入汞蒸气会引起慢性中毒，症状有:食欲不振、恶心、便秘、贫血、骨骼和关节疼、精神衰弱等。汞蒸气的最大安全浓度为0.1mg/m3，而20度时汞的饱和蒸气压为0.0012mmHg，超过安全浓度100倍。
汞中毒分急性和慢性两种。急性中毒多为高汞盐
( 如HgCl2入口所致，0.1g～0.3g即可致死。)

## Slide 3
常用化学品安全使用之汞的安全使用
汞的使用时注意事项
1
不要让汞直接暴露于空气中，盛汞容器应在汞面上加盖一层水。
2
装汞的仪器下面一律放置浅瓷盘，防止汞滴散落到桌面上和地面上。
3
一切转移汞的操作，也应在浅瓷盘内进行(盘内装水)。
4
实验前要检查装汞的仪器是否放置稳固。橡皮管或塑料管连接处要缚牢。
5
储汞的容器要用厚壁玻璃器皿或瓷器。用烧杯暂时盛汞，不可多装以防破裂。

## Slide 4
常用化学品安全使用之汞的安全使用
汞的使用时注意事项
若有汞掉落在桌上或地面上，先用吸汞管尽可能将汞珠收集起来，然后用硫磺盖在汞溅落的地方，并摩擦使之生成HgS。也可用KMnO4溶液使其氧化。
擦过汞或汞齐的滤纸或布必须放在有水的瓷缸内。
盛汞器皿和有汞的仪器应远离热源，严禁把有汞仪器放进烘箱。
使用汞的实验室应有良好的通风设备，纯化汞应有专用的实验室。
手上若有伤口，切勿接触汞。

## Slide 5
常用化学品安全使用之苯的安全使用
苯(Benzene, C6H6)
一种碳氢化合物即最简单的芳烃，在常温下是甜味、可燃、有致癌毒性的无色透明液体，并带有强烈的芳香气味。
苯难溶于水，易溶于有机溶剂，本身也可作为有机溶剂。
苯具有的环系叫苯环，苯环去掉一个氢原子以后的结构叫苯基，用Ph表示，因此苯的化学式也可写作PhH。

## Slide 6
常用化学品安全使用之苯的安全使用
苯(Benzene, C6H6)
苯是一种石油化工基本原料，其产量和生产的技术水平是一个国家石油化工发展水平的标志之一。
2017年10月27日，世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考，苯在一类致癌物清单中。

## Slide 7
常用化学品安全使用之苯的安全使用
苯的危险性概述
健康危害
急性中毒
慢性中毒
环境危害
燃爆危险

## Slide 8
常用化学品安全使用之苯的安全使用
急救措施
皮肤接触： 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入： 饮足量温水，催吐。就医。

## Slide 9
常用化学品安全使用之苯的安全使用
消防措施
危险特性：
易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。易产生和聚集静电，有燃烧爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

## Slide 10
常用化学品安全使用之苯的安全使用
消防措施
灭火方法： 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。
有害燃烧产物：
一氧化碳、二氧化碳。

## Slide 11
常用化学品安全使用之苯的安全使用
泄漏应急处理
危险特性：
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

## Slide 12
常用化学品安全使用之苯的安全使用
泄漏应急处理
大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水或泡沫冷却和稀释蒸汽、保护现场人员。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。

## Slide 13
常用化学品安全使用之硫化氢的安全使用
硫化氢 (H2S）理化性质
1
标准状况下是一种易燃的酸性气体，无色，低浓度时有臭鸡蛋气味，浓度极低时便有臭味，有剧毒。
2
能溶于水，易溶于醇类、石油溶剂和原油。
3
燃点为292℃。
4
硫化氢为易燃危化品，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。
5
硫化氢是一种重要的化学原料。

## Slide 14
常用化学品安全使用之硫化氢的安全使用
硫化氢的理化危险
易燃气体。
性质与稳定性：在有机胺中溶解度极大。在苛性碱溶液中也有较大的溶解度。在过量氧气中燃烧生成二氧化硫和水，当氧气供应不足时生成水与游离硫。室温下稳定。可溶于水，水溶液具有弱酸性，与空气接触会因氧化析出硫而慢慢变浑。能在空气中燃烧产生蓝色的火焰并生成SO2和H2O，在空气不足时则生成S和H2O。

## Slide 15
常用化学品安全使用之硫化氢的安全使用
硫化氢的理化危险
超剧毒，即使稀的硫化氢也对呼吸道和眼睛有刺激作用，并引起头痛，浓度达1mg/L或更高时，对生命有危险。
所以制备和使用H2S都应在通风橱中进行。

## Slide 16
常用化学品安全使用之硫化氢的安全使用
侵入途径：吸入。
健康危害：本品是强烈的神经毒素，对粘膜有强烈刺激作用。它能溶于水，0℃时1摩尔水能溶解2.6摩尔左右的硫化氢。硫化氢的水溶液叫氢硫酸，是一种弱酸，当它受热时，硫化氢又从水里逸出。硫化氢是一种急性剧毒，吸入少量高浓度硫化氢可于短时间内致命。低浓度的硫化氢对眼、呼吸系统及中枢神经都有影响。

## Slide 17
常用化学品安全使用之硫化氢的安全使用
预防措施
1.产生硫化氢的生产设备应尽量密闭，并设置自动报警装置（不能根据臭味来判断危险场所硫化氢的浓度，硫化氢达到一定浓度时会导致嗅觉麻痹）。
2．对含有硫化氢的废水、废气、废渣，要进行净化处理，达到排放标准后方可排放。
3．进入可能存在硫化氢的密闭容器、坑、窑、地沟等工作场所，应首先测定该场所空气中的硫化氢浓度，采取通风排毒措施，确认安全后方可操作。

## Slide 18
常用化学品安全使用之硫化氢的安全使用
预防措施
4．硫化氢作业环境空气中硫化氢浓度要定期测定。
5．操作时做好个人防护措施，戴好防毒面具，作业工人腰间
缚以救护带或绳子。做好互保，要2人以上人员在场，发生
异常情况立即救出中毒人员。
6．患有肝炎、肾病、气管炎的人员不得从事接触硫化氢作业。
7．加强对职工有关专业知识的培训，提高自我防护意识。
8．安装硫化氢处理设备。